## Slide 1: 水-油2相流 Water-Oil 2 Phase Flow
2-3.油層シミュレーション

## Slide 2: CONTENTS
１
水-油 2相流
2
容積係数
3
沸点圧力
4
溶解ガス油比
5
計算手法

## Slide 3: CONTENTS
１
水-油 2相流
2
容積係数
3
沸点圧力
4
溶解ガス油比
5
計算手法

## Slide 4: 1. 水-油2相流
水の質量保存則
ダルシーの法則（2相流）

## Slide 5: 1. 水-油2相流
油の質量保存則
ダルシーの法則（2相流）

## Slide 6: CONTENTS
１
水-油 2相流
2
容積係数
3
溶解ガス油比
4
沸点圧力
5
計算手法

## Slide 7: 2. 容積係数 / Formation Volume Factor（水）
地表条件と貯留層条件における流体の体積比
水の容積係数 ≒１
油の容積係数 ？
水@地中
水@地表
Notes: 貯留層のほうが圧力が高いので，貯留層から地表に圧力を持ってくると，膨張

## Slide 8: 2. 容積係数 / Formation Volume Factor（油）
油の容積係数 ＞ 1（大抵は 1＜＜2）
油@貯留層
油@地表
油@貯留層
ガス@地表
油@地表
Notes: 貯留層のほうが圧力が高いので，貯留層から地表に圧力を持ってくると，膨張

## Slide 9: 3. 溶解ガス油比 / Solution Gas Oil Ratio
地表の油と減圧して生じるガスの比（scf/bbl）
油@貯留層
油@地表
ガス@地表
油@地表
ガス@地表
Notes: 貯留層のほうが圧力が高いので，貯留層から地表に圧力を持ってくると，膨張

## Slide 10: 2. 容積係数 / Formation Volume Factor（ガス）
ガスの容積係数 <１（気体は圧縮率が高い）
ガス@貯留層
コンデンセート
油@地表
ガス@地表
ガス@貯留層
ガス@地表
Notes: 貯留層のほうが圧力が高いので，貯留層から地表に圧力を持ってくると，膨張

## Slide 11: 2～3のまとめ
容積係数 / 溶解ガス油比は圧力に依存

## Slide 12: CONTENTS
１
水-油 2相流
2
容積係数
3
溶解ガス油比
4
沸点圧力
5
計算手法

## Slide 13: 4. 沸点圧力（Bubble Point Pressure）
沸点圧力以下になると油からガスが発生

## Slide 14: 4. 沸点圧力（Bubble Point Pressure）
沸点圧力以下になると油からガスが発生
無視
無視

## Slide 15: CONTENTS
１
水-油 2相流
2
容積係数
3
溶解ガス油比
4
沸点圧力
5
計算手法

## Slide 16: 5. 計算手法
完全陰解法：FIスキーム（Fully Implicit Scheme）
  無条件安定，ただし非線形方程式なのでNewton法等のやや複雑な計算が必要
半陰解法：IMEXスキーム（IMplicit EXplicit）
  線形項を陰解法，非線形項を陽解法で離散化
  実装（プログラミング）が容易
  とくに油層解析ではIMPES法（IMplicit Pressure, Explicit Saturation）
完全陽解法は商用シミュレータでは殆ど用いられない。

## Slide 17: 5. 計算手法
完全陰解法：FIスキーム（Fully Implicit Scheme）
  無条件安定，ただし非線形方程式なのでNewton法等のやや複雑な計算が必要
半陰解法：IMEXスキーム（IMplicit EXplicit）
  線形項を陰解法，非線形項を陽解法で離散化
  実装（プログラミング）が容易
  とくに油層解析ではIMPES法（IMplicit Pressure, Explicit Saturation）
完全陽解法は商用シミュレータでは殆ど用いられない。