## Slide 1: 実践プロジェクト・EORにおける易動度の考察

## Slide 2: CONTENTS
１
問題
2
解答
3
解説

## Slide 3: CONTENTS
１
問題
2
解答
3
解説

## Slide 4: 2次回収とEOR（Enhanced Oil Recovery）
2次回収と異なり，EORでは油層に自然状態では存在しないエネルギーを加えて回収率改善を目指す。そこで圧入流体と油の粘度に注目した場合，
１．問題
【問題】 回収率改善のためには…
  圧入流体の粘度を 上げる or 下げる
  油の粘度を 上げる or 下げる

## Slide 5: 解答方法
vis_w ＆ vis_o の値を変更して生産履歴の変化を確認する
１．問題
より油生産量の低下時期を遅くしたい！

## Slide 6: CONTENTS
１
問題
2
解答
3
解説

## Slide 7: 2次回収とEOR（Enhanced Oil Recovery）
2次回収と異なり，EORでは油層に自然状態では存在しないエネルギーを加えて回収率改善を目指す。そこで圧入流体と油の粘度に注目した場合，
2．解答
【問題】 回収率改善のためには…
  圧入流体の粘度を 上げる or 下げる
  油の粘度を 上げる or 下げる

## Slide 8: CONTENTS
１
問題
2
解答
3
解説

## Slide 9: 易動度比
易動度：易動度とは孔隙中を移動する流体の流れやすさを示す指標
易動度比：圧入流体と油の易動度の比，1以下だと水攻法の効率がよい
→つまり，油の粘度を下げる or 水（圧入流体）の粘度を上げると回収効率が向上
３．解説

## Slide 10: 油の粘度を下げる手法の例，SAGD法
Steam Assisted Gravity Drainage
超重質油（粘りが強いためパイプ輸送ができず，未利用になっている油。北米・南米・ロシアに多い）の回収手法。水平に2本坑井を掘削し，上方の坑井から水蒸気を圧入。下方の坑井から粘度が小さく，流動するようになった油を回収。
３．解説
水蒸気圧入井
生産井