## Slide 1: MATLABによるGUIアプリの作成 ~Corey Correlationによる相対浸透率曲線の可視化~
相対浸透率（Relative Permeability）について

## Slide 2: 発表内容
1
絶対浸透率
2
2相の相対浸透率
3
3相の相対浸透率

## Slide 3: 発表内容
1
絶対浸透率
2
2相の相対浸透率
3
3相の相対浸透率

## Slide 4: 絶対浸透率とダルシー則
コア試験では，断面積，粘性係数，試料の長さは既知
→ 差圧と流量は比例し，その比例係数が絶対浸透率（粘性の圧力依存を無視した場合）
上流圧力
下流圧力
断面積
流量
コア長さ
Notes: 実際には粘性が高いと流れに対する抵抗として作用。
油の粘性は温度上昇で減少，圧力降下で減少，溶解ガスの減少で増加

## Slide 5: 発表内容
1
絶対浸透率とダルシー則
2
2相の相対浸透率
3
3相の相対浸透率

## Slide 6: 2相の相対浸透率
水と油が混在する場合のダルシー則
水相
油相
有効浸透率の絶対浸透率に対する比を相対浸透率という。
※ 以下，毛細管圧力は無視する

## Slide 7: 2相の相対浸透率

## Slide 8: 2相の相対浸透率
①
②
③
④
で水の流動なし
が増加すると も増加
が減少すると も減少
で油の流動なし

## Slide 9: 2相の相対浸透率
相対浸透率は油層解析における重要なパラメータ（の1つ）
2相の相対浸透率は実験で計測可能
相対浸透率を飽和率の関数として扱う様々な相関式が存在
Notes: 地熱はそもそもコア試験が不可能。相対浸透率も坑井試験の結果から算出するしかない。

## Slide 10: 2相の相対浸透率（相関式）
Water / Oil System
実測値と相関式の曲線が一致する ようにパラメータを調整するイメージ

## Slide 11: 発表内容
1
絶対浸透率とダルシー則
2
2相の相対浸透率
3
3相の相対浸透率

## Slide 12: 3相の相対浸透率
3相の浸透率は直接測定できず，次のような仮定をする。
濡れ相と非濡れ相の相対浸透率は，濡れ相と非濡れ相，それぞれの飽和率にのみ依存
中間濡れ相の相対浸透率は濡れ相と非濡れ相の飽和率に依存
濡れ相 | 岩石側を流れる
中間濡れ | 濡れと非濡れの間
非濡れ相 | なるべく岩石から離れたい
Notes: 相関式は
Stoneの式（ⅠとⅡがある）がよく使われる。
詳しくは
https://petrowiki.spe.org/Relative_permeability_models